ООО «Азия Авто»

Украина, Киев

пр-т Московский, 8

тел./факс: (044) 207-7-200

Great Wall Hover CUV

| Комплектация |  | СС6460К (4Х2) Цвет металлик | СС6460KY (4X4) Цвет металлик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПП | МТ5 |
|  | Блокировка дифференциала | - | - | + | + |
|  | Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
|  | Регулировка рулевого колеса | + | + | + | + |
|  | Гидроусилитель | + | + | + | + |
|  | Электрическая регулировка зеркал | + | + | + | + |
|  | Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
|  | Очиститель заднего стекла | + | + | + | + |
|  | Крепление для детского сидения | + | + | + | + |
|  | Коврик багажника | + | + | + | + |
|  | Шторка багажника | + | + | + | + |
|  | Безопасное рулевое колесо | + | + | + | + |
|  | Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + |
|  | Блокировка задних дверей от детей | + | + | + | + |
|  | Детский ремень безопасности (KISI) | + | + | + | + |
|  | Автоматическая блокировка дверей | + | + | + | + |
|  | Литые диски | + | + | + | + |
|  | CD плэйер на 6 дисков | + | + | + | + |
|  | Климатконтроль | + | + | + | + |
|  | Кожная отделка панелей дверей | - | + | - | + |
|  | Тканевая отделка панелей дверей | + | - | + | - |
|  | VFD большой дисплей | + | + | + | + |
|  | Антибликовое зеркало | + | + | + | + |
|  | Электрический люк | - | + | - | + |
|  | Кожаные сидения | - | + | - | + |
|  | Тканевые сидения | + | - | + | - |
|  | Складывающиеся задние сидения | + | + | + | + |
|  | Задний спойлер | + | + | + | + |
|  | Накладки на пороги | + | + | + | + |
|  | Крышные рейлинги | + | + | + | + |
|  | Дисковые тормоза | + | + | + | + |
|  | ABS+EBD | + | + | + | + |
|  | 2 фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
|  | СТАРАЯ ЦЕНА (USD) | 26 800 | 0 | 28 900 | 30 480 |
|  | АКЦИОННАЯ ЦЕНА (USD) | 25 280 |  | 27 400 | 28 980 |

Оплата производиться в грн. по курсу НБУ+1,5%

Гарантия на автомобили  5 лет или 80 000 тыс.км.

Технические данные

Great Wall Hover CUV

|  | Двигатель | Mitsubishi SOCH 16V 4 цилиндра |
| --- | --- | --- |
|  | Объем двигателя (л) | 2.4 |
|  | Мощность (kw) | 126/5250 |
|  | Крутящий момент | 195/2500 |
|  | Применяемое топливо | Бензин |
| Технические данные | Длина (мм) | 4620 |
|  | Ширина (мм) | 1800 |
|  | Высота (мм) | 1710 |
|  | Колесная база (мм) | 2700 |
|  | Колея передняя (мм) | 1515 |
|  | Колея задняя (мм) | 1520 |
|  | Тип резины | 235/65R17 |
|  | Количество мест | 5 |
|  | Снаряженная масса (кг) | 1800 |
|  | Передняя подвеска | Торсионная |
|  | Задняя подвеска | Пружинная |
|  | Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
|  | Задние тормоза | Дисковые |
|  | Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 |
|  | Расход топлива (л/100км) |
|  | город | 13 |
|  | трасса | 10 |
|  | Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
|  | Топливный бак (л) | 64 |
|  | Время разгона с места до 100 км/ч (с) | 12 |