ООО «Азия Авто»

Украина, Киев

пр-т Московский, 8

тел./факс: (044) 207-7-200

Great Wall Sing

| Комплектация |  | (4Х2) Цвет металлик | (4X4) Цвет металлик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПП | МТ5 |
|  | Блокировка дифференциала | - |  |  |  |
|  | Электростеклоподъемники | + |  |  |  |
|  | Регулировка рулевого колеса | + |  |  |  |
|  | Гидроусилитель | + |  |  |  |
|  | Электрическая регулировка зеркал | + |  |  |  |
|  | Обогрев заднего стекла | + |  |  |  |
|  | Очиститель заднего стекла | + |  |  |  |
|  | Крепление для детского сидения | + |  |  |  |
|  | кожаная оплётка руля | + |  |  |  |
|  | Шторка багажника | + |  |  |  |
|  | Безопасное рулевое колесо | + |  |  |  |
|  | Блокировка задних дверей от детей | + |  |  |  |
|  | Детский ремень безопасности (KISI) | + |  |  |  |
|  | Автоматическая блокировка дверей | + |  |  |  |
|  | Литые диски | + |  |  |  |
|  | CD плэйер | + |  |  |  |
|  | Кондиционер | + |  |  |  |
|  | S-образная задняя лестница | + |  |  |  |
|  | Кожная отделка панелей дверей | - |  |  |  |
|  | Тканевая отделка панелей дверей | + |  |  |  |
|  | VSD большой дисплей | + |  |  |  |
|  | Отделка под дерево | + |  |  |  |
|  | Кожаные сидения | - |  |  |  |
|  | Тканевые сидения | + |  |  |  |
|  | Складывающиеся задние сидения | + |  |  |  |
|  | Задний спойлер | + |  |  |  |
|  | Накладки на пороги | + |  |  |  |
|  | Крышные рейлинги | + |  |  |  |
|  | Пороги с накладками | + |  |  |  |
|  | Датчик температуры | + |  |  |  |
|  | ЦЕНА (USD) | 20490 | - | - | - |

Оплата производиться в грн. по курсу НБУ+1,5%

Гарантия на автомобили  5 лет или 80 000 тыс.км.

Технические данные

Great Wall Sing

|  | Двигатель | Isuzu 2,8 Дизель |
| --- | --- | --- |
|  | Объем двигателя (л) | 2.8 |
|  | Мощность (kw) | 78/3600 |
|  | Крутящий момент | 174/1999 |
|  | Применяемое топливо | Дизель |
| Технические данные | Длина (мм) | 5105 |
|  | Ширина (мм) | 1785 |
|  | Высота (мм) | 1870 |
|  | Колесная база (мм) | 3025 |
|  | Колея передняя (мм) | 1450 |
|  | Колея задняя (мм) | 1430 |
|  | Тип резины | 235/75R15 |
|  | Количество мест | 7 |
|  | Снаряженная масса (кг) | 1670 |
|  | Передняя подвеска | независимая пружинная |
|  | Задняя подвеска | зависимая рессорная |
|  | Передние тормоза | Дисковые |
|  | Задние тормоза | Барабанные |
|  | Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 |
|  | Расход топлива (л/100км) |
|  | город | 9 |
|  | трасса | 7 |
|  | Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
|  | Топливный бак (л) | 64 |
|  | Время разгона с места до 100 км/ч (с) | 16 |